| CÍL | JIŠTĚNÍ, SEBEZÁCHRANA SLANĚNÍM | minut | způsob |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 | T/P |
| MATERIÁL, TECHNIKA |
| Cvičební řád JPO ML č. 2 - 7 VÝŠ Pracovní polohovací pás Nízkoprůtažné lano Hadice C 52 | - Karabiny - Smyčky |
| OBSAH, ČINNOST |
| Seznámení s prostředky (princip funkce, možnosti, omezení) lana pracovní polohovací pás karabiny smyčky Praktický výcvik výběr či vytvoření kotevního bodu sebejištění a pracovní polohování vystrojení lanové cesty sebezáchrana slaněním - nouzové způsoby (pomocí pracovního polohovacího pásu, odsedací smyčky s karabinou a Dülferova sedu na laně či hadici) jištění další osoby (jištění shora a zdola) vytvoření improvizovaného postroje pomocí dračí smyčky a spuštění či vytažení osoby kontrola a ošetření použitých prostředků (lano, karabiny, smyčky, pracovní polohovací pás) Výcvik provádět nejdříve dokonalým nacvičením na zemi a teprve po osvojení všech dovedností začít od malých výšek či hloubek (do 3 m)! Při každém sestupu či výstupu musí být cvičící jištěn dalším lanem! |
| LEKTOŘI SPECIFIKA | IDEÁLNĚ: | 2 | MINIMÁLNĚ: | 1 |
|  | VELITEL JPO + osoba proškolená v práci ve výšce a nad volnou hloubkou | osoba proškolená v práci ve výšce a nad volnou hloubkou |